## Slide 1: Maszyny indukcyjne
Wielkości odnoszące się do stojana opisujemy indeksem „1” np.: U1
Wielkości odnoszące się do wirnika opisujemy indeksem „2” np.: f2
Wielkości charakterystyczne dla biegu jałowego opisujemy indeksem „0” np.: U0
Wielkości charakterystyczne dla stanu zwarcia indeksem „z” np.: Uz

## Slide 2: Maszyny indukcyjne
Jeżeli zasilimy uzwojenie stojana prądem trójfazowym, to powstanie pole magnetyczne wirujące z prędkością n1

## Slide 3: Maszyny indukcyjne
W uzwojeniu nieruchomego wirnika przecinanego przez wirujące pole magnetyczne indukuje się siła elektromotoryczna
F – strumień główny
z2 – liczba zwojów uzwojenia wirnika
f2 – częstotliwość napięcia zasilającego
k2 – współczynnik uzwojenia wirnika

## Slide 4: Maszyny indukcyjne
Strumień wirujący indukuje również siłę elektromotoryczną w uzwojeniu stojana
F – strumień główny
z1 – liczba zwojów uzwojenia stojana
f1 – częstotliwość napięcia zasilającego
k1 – współczynnik uzwojenia stojana

## Slide 5: Maszyny indukcyjne
Na skutek działania pola magnetycznego na przewodnik z prądem powstaje moment elektromagnetyczny, który po przekroczeniu wartości momentu hamującego wprawia wirnik w ruch.
Wirnik podążając z wirującym polem magnetycznym wiruje zgodnie z kierunkiem wirowania tego pola.

## Slide 6: Maszyny indukcyjne
Gdyby wirnik osiągnął prędkość synchroniczną pręty nie byłyby przecinane przez pole magnetyczne stojana (wirowałyby zgodnie), nie indukowałoby się napięcie, nie płynąłby prąd, nie powstawałby moment.

## Slide 7: Maszyny indukcyjne
Maszyna wytwarza moment elektromagnetyczny dla wszystkich prędkości z wyjątkiem prędkości synchronicznej.
Z tego powodu maszyny działające na tej zasadzie nazywamy asynchronicznymi lub częściej maszynami indukcyjnymi.

## Slide 8: Maszyny indukcyjne
W stanie obciążenia momentem znamionowym wirnik wiruje z prędkością mniejszą o kilka procent od prędkości synchronicznej.
Poślizg – stosunek prędkości pola względem wirnika do prędkości synchronicznej