## Slide 1: Silnik indukcyjny
Aby zmienić kierunek wirowania wirnika silnika indukcyjnego należy zmienić kierunek wirowania pola magnetycznego w maszynie.
Zmianę kierunku wirowania pola uzyskuje się zmieniając kolejność faz w sieci zasilającej silnik

## Slide 2: Silnik indukcyjny

## Slide 3: Silnik indukcyjny
Prędkość obrotową wirnika silnika indukcyjnego można regulować zmieniając jedną w wielkości:
Częstotliwość napięcia zasilającego
Liczbę par biegunów magnetycznych
Poślizg

## Slide 4: Silnik indukcyjny
Regulacja prędkości przez zmianę częstotliwości napięcia zasilającego (zmiana prędkości wirowania pola magnetycznego)
a) Zmiana częstotliwości przy stałym napięciu zasilającym
b) Zmiana częstotliwości z jednoczesną zmianą napięcia zasilającego

## Slide 5: Silnik indukcyjny
Regulacja prędkości przez zmianę liczby par biegunów.
Dwa niezależne uzwojenia w stojanie o różnej liczbie par biegunów
Jedno uzwojenie które można przełączać tak by wytwarzało pola o różnych liczbach par biegunów
Silniki z regulacją prędkości obrotowej przez zmianę liczby par biegunów nazywa się silnikami wielobiegowymi.

## Slide 6: Silnik indukcyjny
Regulacja prędkości przez zmianę rezystancji w obwodzie wirnika (zmiana poślizgu)

## Slide 7: Silnik indukcyjny
Regulacja prędkości przez zmianę napięcia zasilającego (zmiana poślizgu)

## Slide 8: Silnik indukcyjny
Silniki indukcyjne w porównaniu z innymi silnikami mają małe możliwości regulacji prędkości obrotowej.
Jest to jedna z wad tych silników
Wyeliminowanie tej wady jest możliwe poprzez zastosowanie techniki półprzewodnikowej w układach sterowania.