## Slide 1: Silnik indukcyjny
Hamowanie silnika indukcyjnego zasilanego trójfazowo może się odbywać jednym z trzech sposobów

## Slide 2: Silnik indukcyjny
1.Hamowanie naturalne – zwane hamowaniem przeciwprądem występuje wówczas, gdy wirnik jest napędzany w kierunku przeciwnym do kierunku wirowania pola magnetycznego.
Stan taki występuje wówczas, gdy moment wytworzony w silniku stanie się mniejszy od momentu hamującego

## Slide 3: Silnik indukcyjny
2.Hamowanie prądnicowe – realizuje się przez zmianę kierunku wirowania strumienia poprzez skrzyżowanie dwóch przewodów doprowadzających zasilanie do silnika.

## Slide 4: Silnik indukcyjny
3.Hamowanie dynamiczne – realizuje się w ten sposób, że uzwojenie stojana odłącza się od napięcia, a następnie zasila się je z sieci prądu stałego, tak aby wytworzyć stały strumień magnetyczny.