## Slide 1: Maszyny indukcyjne
Maszyny w których napięcie do obwodu wirnika nie jest doprowadzone z zewnątrz, lecz pojawia się w wyniku indukcji elektromagnetycznej.

## Slide 2: Maszyny indukcyjne - podział
Ze względu na sposób zasilania:
maszyny indukcyjne jednofazowe
maszyny indukcyjne dwufazowe
maszyny indukcyjne trójfazowe

## Slide 3: Maszyny indukcyjne - podział
Ze względu na sposób wykonania wirnika:
pierścieniowe
klatkowe

## Slide 4: Maszyny indukcyjne - podział
Ze względu na rodzaj ruchu:
wirujące
liniowe

## Slide 5: Maszyny indukcyjne - budowa
Stojan – część nieruchoma w postaci wydrążonego walca

## Slide 6: Maszyny indukcyjne - budowa
Wirnik – część wirująca w postaci walca

## Slide 7: Maszyny indukcyjne - budowa
Obwód magnetyczny – stanowi rdzeń stojana i rdzeń wirnika oddzielone od siebie szczeliną powietrzną
W małych maszynach szczelina ma kilka dziesiątych milimetra w dużych 1-3 milimetrów

## Slide 8: Maszyny indukcyjne - budowa
Rdzeń stojana i wirnika wykonany jest z pakietu blach izolowanych między sobą

## Slide 9: Maszyny indukcyjne - budowa
Rdzeń stojana i wirnika wykonany jest z pakietu blach izolowanych między sobą

## Slide 10: Maszyny indukcyjne - budowa
Rdzeń stojana umieszcza się w kadłubie maszyny

## Slide 11: Maszyny indukcyjne - budowa
Na całym obwodzie rdzenia i stojana wycięte sa żłobki w których umieszcza się uzwojenia

## Slide 12: Maszyny indukcyjne - budowa
Elementy miedzy żłobkami noszą nazwę zębów.

## Slide 13: Maszyny indukcyjne - budowa
Uzwojenia stojana wykonuje się z drutu nawojowego izolowanego oraz dodatkowo impregnowanego (usztywniany).
Uzwojenia są odizolowane od rdzenia odpowiednią izolacją żłobkową oraz zabezpieczone przed wypadaniem za pomocą klinów

## Slide 14: Maszyny indukcyjne - budowa
Uzwojenia wirnika mogą być wykonane z drutu nawojowego
lub z nieizolowanych prętów (miedzianych, aluminiowych, mosiężnych lub brązowych) o dużym przekroju połączone pierścieniami zwierającymi

## Slide 15: Maszyny indukcyjne - budowa
Uzwojenie wykonane z prętów tworzy klatkę, dlatego silnik z takim uzwojeniem nazywamy klatkowym lub zwartym

## Slide 16: Maszyny indukcyjne - budowa
Rdzeń wirnika silnika klatkowego

## Slide 17: Maszyny indukcyjne - budowa
Uzwojenie wykonane z drutu nawojowego daje możliwość dołączenia do obwodu wirnika dodatkowych elementów zwiększających rezystancję fazy poprzez połączone na stałe z uzwojeniem wirnika pierścienie ślizgowe

## Slide 18: Maszyny indukcyjne - budowa
Wirnik silnika pierścieniowego

## Slide 19: Maszyny indukcyjne - budowa
Końcówki uzwojenia stojana i uzwojenia wirnika (w maszynach pierścieniowych) wyprowadzone są na tabliczkę zaciskową

## Slide 20: Maszyny indukcyjne - budowa

## Slide 21: Maszyny indukcyjne - budowa

## Slide 22: Maszyny indukcyjne - budowa