## Slide 1: Uzwojenia
Uporządkowany układ przewodów wzajemnie ze sobą połączonych stanowiących obwód elektryczny maszyny

## Slide 2: Uzwojenia
Uzwojenie wzbudzające – wytwarza pole magnetyczne (najczęściej uzwojenie skupione)

## Slide 3: Uzwojenia
Uzwojenie twornika – indukuje napięcia (uzwojenia rozłożone w żłobkach).

## Slide 4: Uzwojenia
Zezwój – podstawowy element uzwojenia
Zezwój 3-zwojny (zz=3): a) schemat elektryczny, b) szkic

## Slide 5: Uzwojenia - parametry
Liczba żłobków (Q) – ilość żłobków na obwodzie maszyny
Liczba par biegunów (2p) – określa liczbę par biegunów magnetycznych na jaką zostało wykonane uzwojenie jednej fazy

## Slide 6: Uzwojenia - parametry
Liczba faz (m) – określa ilość faz dla której uzwojenia stanowią odrębną całość
Liczba żłobków na biegun i fazę (q) – określa liczbę żłobków przypadających na jeden biegun i jedną fazę

## Slide 7: Uzwojenia - parametry
Podziałka biegunowa (t) – odległość między osiami dwóch sąsiednich różnoimiennych biegunów (podawana w jednostce długości lub liczbie żłobków)
Poskok uzwojenia, rozpiętość zwoju (Y) – odległość między prawym i lewym dokiem zezwoju wzdłuż rozwiniętego obwodu maszyny

## Slide 8: Uzwojenia - rodzaje
pętlicowe faliste

## Slide 9: Uzwojenia - rodzaje
- średnicowe – poskok równa się podziałce biegunowej
- skrócone (cięciwowe) – poskok różni się od podziałki biegunowej

## Slide 10: Uzwojenia - rodzaje
- całkowite – liczba żłobków przypadających na biegun i fazę jest liczbą całkowitą
- ułamkowe – liczba żłobków przypadających na biegun i fazę jest liczbą ułamkową

## Slide 11: Uzwojenia - rodzaje
- jednowarstwowe – liczba warstw leżących w jednym żłobku
Uzwojenie jednowarstwowe: a) bok zezwoju w żłobku, b) połączenie czołowe, c) kształt zezwoju

## Slide 12: Uzwojenia - rodzaje
- dwuwarstwowe – liczba warstw leżących w jednym żłobku
Uzwojenie dwuwarstwowe: a) boki dwóch zezwojów w żłobku, b) połączenie czołowe, c) kształt zezwoju

## Slide 13: Uzwojenia - rodzaje
Każdy zezwój umieszcza się w żłobku.
Kształty żłobków: a) otwarty, b) półotwarty, c) półzamknięty

## Slide 14: Uzwojenia - schematy
Aby sporządzić schemat dla założonych wartości: liczby żłobków, liczby par biegunów i liczby faz, należy wyznaczyć:
kąt mechaniczny między sąsiednimi żłobkami,
kąt elektryczny między wektorami gwiazdy napięć żłobkowych
podziałkę biegunową
liczbę żłobków na biegun i fazę

## Slide 15: Uzwojenia - schematy

## Slide 16: Uzwojenia - schematy

## Slide 17: Uzwojenia - łączenie
Tabliczka zaciskowa silnika indukcyjnego trójfazowego

## Slide 18: Uzwojenia - łączenie
U1,V1,W1 – początki uzwojeń
U2,V2,W2 - końce uzwojeń

## Slide 19: Uzwojenia - łączenie
Połączenie w trójkąt

## Slide 20: Uzwojenia - łączenie
Połączenie w gwiazdę